# Alta de Institución

Nombre Autoridad Regulatoria Nuclear			Sigla ARN

## I.-  Opciones de Conexión

R1 		R2 		IPV6  	Multicast V4  	Multicast V6

## II.- Tecnología del enlace de última milla

Ancho de Banda 2  Mbps	Proveedor TASA

### Tipo de Conexión		Tipo de Interfaz

Lan to Lan               			V 35	 	Sede ( Ezeiza

Transparente             			RJ 48		Retina ( Sede

ATM                         			G 703

E1 / E3 o fraccional 			RJ 45

## III.- Lugar de Conexión

POP Buenos Aires

Esmeralda 3º  	Esmeralda 4º 	CAC  	TLP

POP Backbone

Equipo a utilizar rnoc9, rsede1(equipo en sede) y rcae1 (equipo en CAE)

## IV.- Asignación de bloques IP

IPv4      	IPv6      	IP del Proveedor

IP de la Institución 200.0.198.0/23

Seriales 199.248.144.252/30 SEDE  - RETINA (253 RTN, 254 SEDE)

199.2 48.144.232/30 SEDE - EZEIZA (233 SEDE, 234 EZEIZA)

V.- Ruteo con la Institución

Estático

Detalle

BGP

AS remoto	 Privado

Institución

RETINA 3597

Neighbors	IP remota

IP local

MBGP

Address Family

Multicast IPv4

IPv6

Neighbors	IP remota

IP local

Multicast IPv6

MSDP

## VI.- Definición del Ruteo

1) Una ruta default en sede hacia RETINA

2) Una ruta a la red 200.0.198.0/24 apuntando al rcae1

3) Una ruta default en rcae1 apuntando a sede

4) Una ruta a la red 200.0.198.0/23 de sede en rnoc9

5) Agregar en BGP de rnoc9: network 200.0.298.0/23

con el route-map adecuado para que sea una ruta de peers R2 y R1

## VII.- Testear Enlace

Guardar registro de la pruebas y el conforme de la institución.

## VIII.- Alta de datos

Cargar datos en:

- Buscar: (Institución, fecha de alta, contactos, red asignada, proveedor de última milla, lugar de conexión, interfaz, ancho de banda, etc)

- DNS: declarar Ips del enlace

- Listas: noc@mail.retina.ar para R1
             retina2@mail.retina.ar para R2

- MRTG: configurar

## IX.- Responsables

De la Institución: Daniel Moyano	e-mail: dmoyano@arn.gov.ar

De RETINA: Alejandro Borras		e-mail: aborras@retina.ar

Fecha de implementación: Abril de 2006