# Alta de Institución

Nombre Universidad Nacional Del Sur			Sigla UNS

## I.-  Opciones de Conexión

R1 		R2 		IPV6  	Multicast V4  	Multicast V6

## II.- Tecnología del enlace de última milla

Ancho de Banda 2  Mbps	Proveedor TELMEX

### Tipo de Conexión		Tipo de Interfaz

Lan to Lan               			V 35

Transparente             			RJ 48

ATM                         			G 703

E1 / E3 o fraccional 			RJ 45

## III.- Lugar de Conexión

POP Buenos Aires

Esmeralda 3º  	Esmeralda 4º 	CAC  	TLP

POP Backbone

Equipo a utilizar RNOC9 INTERFACE  e1 - 0/1/2

## IV.- Asignación de bloques IP

IPv4      	IPv6 2001:1318:1010/48	IP del Proveedor

## V.- Ruteo con la Institución

Estático

Detalle

BGP

AS remoto	 Privado

Institución 14845

RETINA 3597

Neighbors	IP remota 199.248.144.42

IP local 199.248.144.41

MBGP

Address Family

Multicast IPv4

IPv6

Neighbors	IP remota 2001:1318:FFFF::12/126

IP local 2001:1318:FFFF::11/126

Multicast IPv6

MSDP

## VI.- Definición del Ruteo

Debe formar parte del peer-group Perr-R2

Dos etapas: 1ra. Unicast IPv4

2da. Unicast IPv6

Multicast IPv4

Multicast IPv6

## VII.- Testear Enlace

Sólo para Unicast Ipv4

Guardar registro de la pruebas y el conforme de la institución.

## VIII.- Alta de datos

Cargar datos en:

- Buscar: (Institución, fecha de alta, contactos, red asignada, proveedor de última milla, lugar de conexión, interfaz, ancho de banda, etc)

- DNS: declarar Ips del enlace

- Listas: noc@mail.retina.ar para R1
             retina2@mail.retina.ar para R2

- MRTG: configurar

## IX.- Responsables

De la Institución: Fernando Caba	e-mail: fcaba@uns.edu.ar

De RETINA: Daniel en la 1ra etapa

Mariela en la 2da etapa		e-mail:

Fecha de implementación: 1ra etapa  12/2005

2da etapa  01/2006